Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация муниципального района

«Магарамкентский район»

Республики Дагестан

Муниципальный контракт:

№0103300011512000024 от 18.01.2013 г.

Научно-исследовательская работа по разработке комплексного проекта развития территорий сельских поселений Магарамкентского района Республики Дагестан

Генеральный план

сельского поселения

«село Яраг-Казмаляр»

Том 1

Положения о территориальном планировании

Москва 2013 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация муниципального района

«Магарамкентский район»

Республики Дагестан

Муниципальный контракт:

№0103300011512000024 от 18.01.2013 г.

Научно-исследовательская работа по разработке комплексного проекта развития  территорий администрации сельских поселений Магарамкентского района Республики Дагестан

Генеральный план

сельского поселения

«село Яраг-Казмаляр»

Том 1

Положения о территориальном планировании

Генеральный директор							М.Ю. Грудинин

Начальник МТП-1,

руководитель работы							Е.Г. Кузьмина

Авторский коллектив

Руководитель проекта						Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, к. э. н.		Мачульская О.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.			Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер-эколог 1 категории,

специалист по компьютерным технологиям			Пономарев С.В.

Инженер по ВИК и энергоснабжению				Рукавишников Н.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Архитектор								Беликова И.В.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Инженер								Кондрашов А.С.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план сельского поселения

«село Яраг-Казмаляр» Республики Дагестан»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» Республики Дагестан» |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» Республики Дагестан» |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Карта генерального плана поселения в границах муниципального образования (Проектный план), М 1:25 000 |
|  |  | 1.2 | Генеральные планы населенных пунктов сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» с. Яраг-Казмаляр (Проектный план), М 1:5 000 |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Генеральные планы населенных пунктов сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» с. Яраг-Казмаляр (Опорный план), М 1:5 000 |
|  |  | 2.2 | Генеральные планы населенных пунктов сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» с. Яраг-Казмаляр (Карта функциональных зон. Зоны с особыми условиями использования территории), М 1:5 000 |
|  |  | 2.3 | Генеральные планы населенных пунктов сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» с. Яраг-Казмаляр (Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера), М 1:5 000 |

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО ЯРАГ-КАЗМАЛЯР»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											6

1. Особенности существующего положения, проблемы и возможные           направления развития поселения							8

1.1. Социально-экономическая ситуация					8

1.2. Возможные направления развития					9

2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории сельского поселения «село Самур»					11

2.1. Проектная планировочная структура поселения			11

2.2. Проектное  функциональное зонирование  территории                  поселения										13

2.3. Предложения по изменению границ населенных пунктов		15

3. Мероприятия по развитию транспортной и инженерной                          инфраструктуры										16

3.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры		16

3.2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры		18

4. Мероприятия по охране окружающей среды		 			22

5. Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия		25

6. Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения											26

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу Администрации муниципального района «Магарамкентский район» на основании муниципального контракта №0103300011512000024 от 18.01.2013 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории сельского поселения «село Яраг-Казмаляр», с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Цель проекта – обеспечение градостроительными средствами улучшение качества жизни населения и экономики поселения, определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в интересах живущего и будущих поколений.

Задачи проекта для достижения поставленной цели:

- разработка основные направления градостроительного развития территории с учётом особенностей социально-экономического развития, историко-культурного наследия и природных условий;

- определение планируемых зон различного функционального назначения;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения;

- определение зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- определение основных направлений улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- определение основных направлений развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры;

- определение перечня мероприятий по территориальному планированию.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положения о территориальном планировании  сельского поселения «село Яраг-Казмаляр».

Материалы по обоснованию Генерального плана сельского поселения «село Яраг-Казмаляр», с картами, перечень которых определен Техническим заданием, а также составом документации по проекту, утвержденным Главой Администрации муниципального района «Магарамкентский район» Велимурадовым М.А. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий и технологического обеспечения работ».

Сроки реализации Генерального плана предусмотрены на перспективу до 2033г.

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Республики Дагестан, Магарамкентского муниципального района;

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Республики Дагестан, муниципального образования «Магарамкентский район», сельского поселения «село Яраг-Казмаляр»;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана на расчетный период являются основанием для разработки документации по планировке территории населённых пунктов сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» и должны будут учитываются при разработке правил землепользования и застройки сельского поселения «село Яраг-Казмаляр».

Авторский коллектив приносит благодарность за всестороннюю помощь и поддержку при разработке проекта: Главе муниципального образования «Магарамкентский район» Велимурадову М.А., главному архитектору муниципального образования «Магарамкентский район» Бегову М.Ю., Главе сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» Казахмедову К.Н. и другим специалистам муниципального образования.

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Сельское поселение «село Яраг-Казмаляр» расположено в центральной части Магарамкентского района и граничит на юге и юго-западе сельское поселение граничит с сельским поселением «сельсовет «Магарамкентский», на севере и северо-западе с сельским поселение «село Гапцах», на востоке сельское поселение имеет внешнюю границу с Азербайджаном.

Муниципальное образование «село Яраг-Казмаляр» находится в 193 км, к югу от столицы Республики Дагестан г. Махачкала.

Расстояние с. Яраг-Казмаляр  до центра муниципального района –5 км.

Удаленность с. Яраг-Казмаляр от ближайшего автовокзала (автостанции) – 5 км.

Транспортно-географическое положение поселения благоприятно для экономического развития и жизнедеятельности населения муниципального образования.

Территория сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» занимает площадь  2180га.

Численность населения сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» по состоянию на 01.01.2013 г. составила 2986 человека.

Демографическая ситуация, сложившаяся в поселении благоприятная, характеризуется высоким уровнем рождаемости, превышающим смертность, и обеспечивающим расширенное воспроизводство населения.

1.1. Социально-экономическая ситуация

Современная экономическая база сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» имеет сельскохозяйственную специализацию.

Отраслями специализации сельского хозяйства сельского поселения является как растениеводство, так и животноводство.

Основным сельскохозяйственным предприятием, функционирующем на территории поселения, является ФГУП «Красная звезда», специализирующееся на растениеводстве, в частности на овощеводстве и виноградарстве.

Кроме сельскохозяйственных предприятий на территории поселения функционируют промышленные предприятия, специализирующиеся на производстве строительных материалов.

Общая площадь существующего жилищного фонда сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» по данным паспорта муниципального образования на 01.01.2010 года составила 88,5 тыс. кв. м.

Весь жилищный фонд составляют индивидуальные дома.

Жилищная обеспеченность сравнительно высокая и составляет 29,7 кв. м общей площади на 1 жителя.

Уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой – достаточно высок.

Главной проблемой, определяющей качество и  уровень жизни населения, являются проблема трудоустройства населения, особенно молодежи, и как следствие высокий уровень безработицы, невысокий уровень доходов населения.

1.2. Возможные направления развития

Возможные направления развития сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» определяются его транспортно-географическим и природно-ресурсным потенциалом, наличием земельных, водных ресурсов обеспеченностью тепловой и электрической энергией, возможностями  для занятия личным подсобным хозяйством.

Почвенно-климатические и экологические условия позволяют вести сельскохозяйственное производство экологически чистой продукции.

Дальнейшее развитие экономической базы муниципального образования и укрепление его позиций в экономике Магарамкентского района будет связано с развитием промышленности, сельского хозяйства, а так же развитием таможенно-логистических функций.

Важное значение в развитии поселения сохранит промышленность строительных материалов. Усиление её роли в экономике поселения и расширение номенклатуры производимой продукции может быть достигнуто за счет восстановления производства кирпича, на базе уже существующего кирпичного завода.

С введением в строй предприятия по производству спирта и безалкогольных напитков усилится диверсификация экономической базы поселения.

Развитие этих предприятий на территории поселения поможет сформировать устойчивую многопрофильную экономическую базу.

Несмотря на расширение деятельности сельскохозяйственного предприятия и крестьянских фермерских хозяйств, в сельском хозяйстве в ближайшие годы сохранится значимая роль ЛПХ в производстве сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда, недостаточный уровень конкурентоспособности производимой продукции

Степень реализации возможных направлений развития  поселения определяется социально-экономической ситуацией в стране и  в Республике Дагестан, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

## Прогнозная оценка численности населения

Прогнозная оценка численности населения сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» выполнена экстраполяционным методом, на основе пролонгации демографических тенденций, отмеченных в период 2002-2013 гг. – см. Таблицу 2.

Прогнозная оценка численности населения в Генеральном плане дана по следующим проектным этапам:

- I очередь - 2023 г.;

- Расчетный срок - 2033 г.

Таблица 2

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ЯРАГ-КАЗМАЛЯР»

| Годы | Численность населения, тыс.человек |
| --- | --- |
| 2002 год Перепись | 2,8 |
| 2013 год Оценка | 2,9 |
| 2023 год – 1 очередь | 3,1 |
| 2033 год – Расчетный срок | 3,2 |

Прогноз численности населения построен на основе тенденций в динамике численности населения, наблюдаемых в период 2002-2013 гг. В общероссийской динамике численности населения этот период характеризуется наименьшими темпами роста населения.

В сравнении с 2013 г. (2,9 тыс. человек) численность населения сельского поселения составит:

- к 2023 г. – 3,1 тыс. человек, то есть увеличится на 0,2 тыс. человек или на 6,8%;

- к 2033 г. – 3,2 тыс. человек, то есть увеличится на 0,3 тыс. человек или на 10,3%.

Среднегодовой прирост населения составит около 15 человек или 0,5%.

Таким образом, данный прогноз указывает на вероятное увеличение численности населения сельского поселения.

Для улучшения демографической ситуации в сельском поселении следует помнить о повышении эффективности демографической политики, проводимой на территории сельского поселения «село Яраг-Казмаляр».

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ СП «СЕЛО ЯРАГ-КАЗМАЛЯР»

2.1. Проектная планировочная структура поселения

В качестве элементов проектной планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются село Яраг-Казмаляр,  участок автомобильной дороги М 29 «Кавказ»,  автомобильная  дорога Яраг-Казмаляр – Магарамкент», река Самур.

Село Яраг-Казмаляр и в перспективе будет выполнять  роль основного элемента  опорного каркаса территории и нуждаться в социальном и инженерном благоустройстве.

В качестве основной транспортно-планировочной оси Генеральным планом рассматривается участок автомобильной дороги М 29 «Кавказ».

Вдоль этой транспортной оси продолжат свое дальнейшее развитие территория села Яраг-Казмаляр, территории сельскохозяйственного использования, территории режимных объектов,  территории специального назначения, рынок и пр.

В качестве ландшафтно-природной планировочной оси Генеральным планом рассматривается река Самур.

Планировочным центром Генеральным планом рассматривается село Яраг-Казмаляр.

Планировочная структура с. Яраг-Казмаляр

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с. Яраг-Казмаляр  с реконструктивными и проектными мероприятиями.

На перспективу, основной транспортной осью, идущей в продольном направлении, будут по-прежнему, являться участок автомобильной дороги М  29 «Кавказ».

Главная  планировочная ось  планировочного каркаса села  продолжит свое развитие по направлению ул. Магомед Фенди Ярагского, вдоль которой возможно  формирование зон общественно-делового и социально-культурного назначения.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация села  в проектируемых  границах,  в составе   одного планировочного района.

В составе планировочного  района предполагается развитие как жилых, так и коммунально-складских территорий. Продолжится формирование в составе жилой территории общественно-делового центра и подцентров, озелененных территорий.

Предложенная Генеральным планом архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры села и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

При этом приоритетными для жилищного и производственного строительства рассматриваются площадки, ранее использовавшиеся жилыми и производственными объектами,  животноводческими комплексами, так как эти территории в некоторой степени уже оборудованы инженерными коммуникациями и сооружениями.

Генеральным планом предусмотрено  развитие  села за счет территорий новой жилой индивидуальной застройки к юго-западу и к северо-западу от границы села.

Ориентировочная площадь территорий составит, на северо-западе – 15,35 га, на юго-западе – 73,2 га.

Развитие общественно-делового центра

Генеральным планом рассматривается возможность формирования и развития общественно-делового  центра села Яраг-Казмаляр   за счет возможного размещения здесь новых объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического пользования, а также  реконструкции существующих объектов.

Размещать планируемые объекты общественного назначения предполагается в комплексе с действующими объектами на свободных от застройки или занятых недействующими объектами территориях.

В качестве основного благоустройства  формируемого общественного центра Генеральным планом предлагается его  озеленение.

Генеральным планом рассматривается возможность формирования и развития общественно-делового подцентра в составе  резервной территории жилой усадебной индивидуальной застройки, предлагаемой к  юго-западу от существующей границы села. В подцентре возможно размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания повседневного пользования.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте планировки  села Яраг-Казмаляр необходимо разработать и сформировать его общественно-деловой центр.

Транспортно-пешеходная сеть

Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция. Транспортная схема села решена с учетом проектируемой структуры уличной сети.

Территории новой жилой застройки, по мере возможности,  необходимо оснастить инженерно-транспортной инфраструктурой (см. раздел «Мероприятия по развитию транспортной и инженерной   инфраструктуры»).

Изменения границы населенного пункта

На перспективу, для полноценного развития населенного пункта,  необходим перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов и  для ведения личного подсобного хозяйства.

Основные градостроительные мероприятия по совершенствованию планировочной структуры населенного пункта поселения:

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки;

- формирование  общественно-делового центра;

- формирование  и развитие транспортно-инженерной  сети;

- организация благоустроенных зеленых зон с элементами рекреации со стороны реки.

2.2. Проектное функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения жизнедеятельности населения, (основываясь на базе фактического функционального использования территории).

Предложения и мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории поселения, учитывают природные и ландшафтные условия, инженерно-строительные условия, эколого-планировочные и санитарные ограничения, сложившуюся структуру застройки и проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

С целью развития и совершенствования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2033 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем.

Жилая зона

Генеральным планом предусматривается возможность формирования  усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем реконструкции жилого фонда.

Генеральным планом определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка.

Генеральным планом предлагаются резервные территории под жилую застройку, прилегающие к существующим границам села с северо-западной и юго-западной стороны. На сегодняшний день эти территории частично заняты зонами сельскохозяйственного использования, но в перспективе могут послужить расширению населенного пункта.

Их освоение может быть востребовано в период после расчетного срока, а так же на период расчетного срока, в случае возрастания потребности в жилых территориях.

Ориентировочная площадь территорий составит на северо-западе -15,35 га, на юго-западе – 73, 2 га.

Общественно-деловая зона

Дальнейшее развитие зоны общественно-деловых объектов   предусмотрено на основе имеющихся объектов социального и культурноо-бытового обслуживания, в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в с Яраг-Казмаляр, на свободных от застройки территориях.

Существующий комплекс общественных зданий, возможно дополнить объектами социальной и культурно-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания,  при этом, необходим ремонт и реконструкция существующих объектов.

Необходимо проведение благоустройства и озеленения территорий, прилегающих к общественным зданиям и сооружениям.

Генеральным планом рассматривается возможность размещение объектов повседневного пользования социальной  и культурно-бытовой инфраструктуры (детский сад, магазины, предприятия  бытового обслуживания) в составе резервной жилой территории, предлагаемой к юго-западу от существующей границы села.

Зона производственного использования

Проектом не предусмотрено расширение производственных территорий в границах СП « село Яраг-Казмаляр».

Существующие производственные объекты, функционирующие на сегодняшний день, предлагается сохранить на уже занятых ими на сегодняшний день площадках.

Качественное развитие данных территорий предполагается осуществлять при помощи следующих мероприятий:

- ограничение вредного воздействия восстанавливаемых либо создаваемых вновь производств на существующую окружающую жилую застройку, расположенную в непосредственной близости от производственных предприятий;

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий для установления реального негативного воздействия на окружающую жилую застройку;

- запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий.

Зона сельскохозяйственного использования

Генеральным планом предусмотрено дальнейшее развитие территорий сельскохозяйственного использования, расположенных в границах СП «село Яраг-Казмаляр», за исключением территорий, предлагаемых для формирования жилой застройки.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств и ЛПХ.

Зона ландшафтно-рекреационного назначения

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегах рек.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Генеральным планом предлагается реконструкция и в дальнейшем, развитие объектов инженерно-транспортной  инфраструктуры на территории поселения и населенного пункта.

Зона специального назначения

Генеральным планом предлагается благоустройство и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбища и свалки твердых бытовых отходов.

Зона объектов водного фонда

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Зона лесов лесного фонда

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на  территориях лесного фонда. Изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Зоны с особыми условиями использования

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения

- заболоченные территории.

## 2.3. Предложения по изменению границ населенного пункта

Изменение границ населенного пункта сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» предлагается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ  АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА  СП «СЕЛО ЯРАГ-КАЗМАЛЯР»

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Существующее положение, (га) | Изменение на проект, (га) | Итого, (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Яраг-Казмаляр | 126,0 | 88, 55 | 214, 55 |

Имеющихся у населенного пункта территориальных ресурсов недостаточно для нормального функционирования и размещения всех необходимых объектов на период расчетного срока Генерального плана.

Генеральным планом предусмотрено  увеличение территории села Яраг-Казмаляр населенного пункта за счет неиспользуемых и не занятых лесом территорий муниципального образования, в связи с потребностью размещения новых  территорий индивидуальной жилой застройки.

Изменение границ села позволит ему стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территориях в течение периода расчетного срока Генерального плана.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

На 1-ую очередь:

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

Капитальная реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию):

- ул. Магомеда-Фенди-Ярагского,

- мост через реку Самур.

Реконструкция автодорог и устройство твердого покрытия:

- предлагаемые мероприятия показаны на карте «Проектный план».

Рекомендуется регулярное проведение мероприятий по обустройству дорожной сети поселения, включая проведение регламентных дорожных работ.

На расчетный срок на территории поселения должны быть выполнены следующие работы на автомобильных дорогах:

- Капитальная реконструкция автодорог;

- Реконструкция автодорог и устройство твердого покрытия;

- Устройство освещения на участках автодорог.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движение автобусов общего пользования, должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности в пределах поселения, а также для обеспечения транзита автотранспорта, проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (около автодороги М-29 «Кавказ»).

Вдоль автодороги М-29 в черте села необходимо строительство шумозащитных экранов.

Для вновь осваиваемой территории поселения рекомендуется первоочередное строительство автодорог с твердым покрытием.

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте функционального зонирования.

Для развития рекреации рекомендуется обустройство стоянки автотранспорта, а также создание площадок отдыха водителей автотранспорта (2 ед.), что позволит улучшить качество транспортного обслуживания грузовым автотранспортом предприятий и организаций поселения.

Кроме того, проектом рекомендуется:

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, на всех автодорогах, по которым будет проходить или уже проходит автобусный транспорт общего пользования.

- связать данный населенный пункт с постоянным регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенного пункта в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание светофоров в населенном пункте с. Яраг-Казмаляр.

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте «Проектный план».

3.2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Настоящим проектом предлагается реконструкция и развитие системы водоснабжения с. Яраг-Казмаляр.

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения запланированы следующие мероприятия:

1. Реконструкция существующих водозаборных сооружений:

- замена насосного оборудования;

- оборудование водозаборных сооружений установкой по водоподготовке и обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

2. Реконструкция (замена) изношенных сетей водопровода;

3. Организация ЗСО водозаборов в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

4. Организация контроля качества питьевой воды из индивидуальных источников водоснабжения.

5. Строительство новых водопроводных сетей из современных материалов.

Мероприятия по развитию системы водоотведения бытовых стоков

Проектом предлагается развитие системы бытовой канализации для с. Яраг-Казмаляр.

Учитывая проектную численность населения, предлагается строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков с двумя очистными сооружениями полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления ориентировочной проектной производительностью 200 м3/сут. Выпуск очищенных стоков должен быть расположен в строгом соответствии с нормативными документами.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке специализированного проекта в соответствии с нормативными требованиями.

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться на сливную станцию, оборудованную на подводящем коллекторе в районе проектируемых канализационных очистных сооружений.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения

В соответствии с планируемым  перспективным объемом капитального строительства на территории с. Яраг-Казмаляр генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу следующие  мероприятия:

- Строительство ТП и ВЛ-10 кВ для существующих не электрифицированных микрорайонов и новых участков застройки в с. Яраг-Казмаляр;

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Провести замену отработавшего ресурс электросетевого оборудования;

- Заменить деревянные опоры ЛЭП на железно-бетонные;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Мероприятия по развитию теплоснабжения

Теплоснабжение территории с. Яраг-Казмаляр предусматривается  децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться газ. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

Мероприятия по развитию газоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей планируемой территории. Природным газом намечается обеспечить новых потребителей.

Система газоснабжения остается прежней

Природный газ будет использоваться населением малоэтажной застройки на приготовления пищи. С этой целью, в каждом доме устанавливаются индивидуальные (поквартирные) газовые теплогенераторы и газовые плиты. Теплогенераторы следует принять полной заводской готовности - либо отечественные аппараты различной производительности, либо аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории с. Яраг-Казмаляр генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу следующие  мероприятия:

- Продолжить газификацию с. Яраг-Казмаляр (существующих не газифицированных микрорайонов и новых участков застройки);

Мероприятия по развитию системы санитарной очистки

Расчеты образования количества ТБО проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, подлежащее утилизации, принимается около 60 % от их расчетного количества. Остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Расчетные объемы ТБО составят 1280 тонны в год, из них поступающих на утилизацию – 768 тонны в год.

Согласно Генеральной схеме санитарной очистки Республики Дагестан территория Магарамкентского района отнесена к зоне «ЮжДаг», включающей в себя г. Дербент, г. Дагестанские Огни, Дербентский, Табасаранский, Агульский, Хивский, Магарамкентский, Сулейман-Стальский, Курахский, Рутульский, Ахтынский и Докузпаринский районы.

Сортировка и утилизация отходов образуемых на территории зоны будет производиться на двух мусоросортировочных станциях и двух полигонах ТБО, расположенных в г. Дербент и в Сулейман-Стальском районе.

В связи с этим Администрации муниципального образования необходимо организовать вывоз ТБО на мусоросортировочные станции и рекультивировать существующую свалку.

Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками.

Мероприятия по развитию связи

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов.

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

На перспективу необходимо дальнейшее развитие волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 60 чел./100 чел.

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала, в т.ч. бытовыми телевизионными (телевизорами).

Для улучшения качества обслуживания населения сельского поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала, в т. ч. бытовыми телевизионными (телевизорами).

Для улучшения качества обслуживания населения сельского поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по охране геологической среды

Инженерная защита от землетрясений. Всё строительство на рассматриваемой территории должно осуществляться с учётом высокой сейсмичности, а также выполняться все требования, предъявляемые к сейсмостойкому строительству.

Инженерная защита от эрозии. Эрозионные процессы, снижая плодородие почв и продуктивность пастбищ, наносят значительный ущерб сельскому хозяйству. Для борьбы с эрозией необходимо повсеместное восстановление растительного покрова, проведение гидротехнических и лесомелиоративных мероприятий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение берегоукрепительных работ.

Для правильного выбора мер борьбы с овражной эрозией следует рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий.

Наиболее часто применяемые для борьбы с овражной эрозией гидротехнические сооружения включают в себя строительство

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Они могут быть применимы на всех стадиях развития эрозии.

Инженерная защита от паводков

Для защиты от паводков необходимо проведение специальных противопаводковых мероприятий по защите населённых пунктов от затопления, водохозяйственных мероприятий.

К этим мероприятиям может быть отнесена очистка русел рек, берегоукрепление и т.д.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется также ряд специальных мероприятий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- при размещении объектов, имеющих источники выбросов, строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны, утвердить такие зоны для существующих предприятий (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), учитывать метеорологические показатели;

- регулярно производить исследования качества атмосферного воздуха на территории сельсовета.

Мероприятия по охране поверхностных вод

Основными задачами охраны водных ресурсов являются:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водоохранных зон рек;

- строительство очистных сооружений.

Для стабилизации экологической обстановки на водных объектах необходимо в первую очередь осуществить:

- строительство очистных сооружений водоснабжения с обязательным этапом доочистки и обеззараживания;

- строительство  канализационных очистных сооружений;

- организацию систем сбора и очистки ливневых стоков.

При невозможности строительства очистных сооружений рекомендуется предусматривать временные емкости для сбора хозяйственно-бытовых стоков с их последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения, а для обезвреживания содержимого выгребных ям рекомендуется использовать современные биологические препараты.

Необходимо также контролировать соблюдение нормативов санитарно-защитных зон объектов, расположенных вблизи водоемов, режимов водоохранных и зон санитарной охраны. На реках, не имеющих водоохранной зоны, необходимо спроектировать ее в соответствии с Водным Кодексом.

Мероприятия по охране почв

Почвенный покров подвержен практически всем видам и формам эрозии: плоскостной и линейной. Негативные последствия также имеют неправильное использование агротехнических приемов обработки и химизации, захламление и загрязнение почвы.

Негативные последствия повлекло за собой интенсивное использование земель и резкое сокращение работ по сохранению их плодородия.

Загрязнение почв происходит от свалок и вдоль транспортных магистралей.

Для восстановления плодородия земель необходимо проведение планомерных работ по специально разработанной программе улучшения агрохимического состояния земель.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с отходами производства и потребления, для чего  необходимо:

- ликвидировать стихийные свалки;

- проводить планомерную очистку территории.

- создать систему водоотведения;

- решить вопрос очистки канализационных стоков

Для улучшения общего состояния окружающей среды на рассматриваемой территории необходимо:

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды;

- строго соблюдать регламент зон особого использования;

- провести инженерно-геологическую и инженерно-экологическую съёмку территории;

- организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

Мероприятия по снижению риска возникновения ЧС

Для снижения риска возникновения ЧС на территории сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» необходимо провести следующие мероприятия:

- оснастить необходимыми приборами и оборудованием созданные службы и формирования ГО;

- организовать обучение неработающего населения, рабочих и служащих, руководителей  учреждений и организаций, учащихся и молодежи по вопросам ГО ЧС и ПБ;

- для предотвращения ЧС, снижения потерь среди населения, снижения ущерба имуществу, строениям и с/хоз угодьям, а также объектам жизнеобеспечения и соцкультбыта необходимо усилить разъяснительную работу среди населения по защите от ЧС природного и техногенного характера;

- поддерживать в постоянной готовности силы и средства служб ГО и ликвидации ЧС;

- принять меры по установке на объектах с массовым пребыванием людей противопожарных щитов, гидрантов и провести работы по поддержанию в рабочем состоянии водозаборов наружного водоснабжения.

- обеспечить при помощи средств массовой информации и на сходах  граждан доведение до населения мер безопасности при возникновении ЧС.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

- разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

- принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

- проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

- проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

- проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

- согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

- согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы, включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Обеспечение использования зданий-памятников архитектуры по первоначальному назначению, либо не противоречащему ему и не содержащему угрозы физической сохранности объекта культурного наследия, при проведении реставрационных работ и, при необходимости, проектов приспособления под современные цели.

9. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения (мероприятия и объекты капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления района и поселения на территории муниципального образования)

Мероприятия и возможные объекты капитального строительства:

- расширение площадей виноградников, в том числе увеличение площадей под столовые сорта винограда;

- расширение площадей под зерновыми культурами;

- создание тепличных хозяйств;

- создание устойчивой кормовой базы;

- создание торгово-закупочных структур;

- создание мини-цехов по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе мясной продукции (скотобойня, холодильник);

- реконструкция и техническое перевооружение существующих оросительных систем;

- внедрение передовых технологий орошения, в том числе капельного;

- ввод в действие завода по производству спирта и безалкогольных напитков;

- реконструкция и восстановление кирпичного завода;

- создание таможенно-логистического терминала;

- строительство новой школы на 460 учебных мест;

- строительство детского сада на 120 мест;

- строительство дома культуры;

- реконструкция, расширение  и техническое переоборудование детского сада;

- выделение земельных участков общей площадью 80 га для вовлечения в хозяйственный оборот и осуществления на их территории жилищного строительства;

- реконструкция моста через реку Самур;

- перевод всех дорог в пределах поселения, в 3 техническую категорию;

- капитальный ремонт дорог,  освещение главных улиц с. Яраг-Казмаляр;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений;

- реконструкция (замена) изношенных сетей водопровода;

- организация ЗСО водозаборов;

- организация контроля качества питьевой воды из индивидуальных источников водоснабжения;

- развитие системы бытовой канализации в с. Яраг-Казмаляр;

- строительство ТП и ВЛ-10 кВ для новых участков застройки;

- прокладка кабельных линий;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- ликвидация стихийных свалок;

- организация вывоза ТБО на мусоросортировочные станции;

- рекультивация  существующих свалок;

- организация зон санитарной охраны водоохранных зон рек;

- строительство очистных сооружений;

- осуществление работ по благоустройству и  озеленению с. Яраг-Казмаляр;

- уточнение и дополнение списков объектов культурного наследия – памятников археологии;

- разработка проектов зон охраны выявленных памятников историко-культурного наследия, прежде всего, регионального значения.